Новая подвесная система Prelude 35 XL2

Компания Armstrong начала производство видимой подвесной системы Prelude 35 (ширина видимой планки 35 мм) с замковым соединением (XL2) поперечных реек.

Профили Prelude 35 с крючковым соединением (TL) были представлены в ассортименте подвесных систем Armstrong c 1995 и продавались, в основном, во Франции и Испании.

Новый Prelude 35 XL2 предоставляет новые возможности в проектах с конструкциями навесного типа, которые часто используются в производственных помещениях, спортивных сооружениях и торговых парках.

Технические характеристики Prelude 35 XL2

Prelude 35 XL2 выпускается с белым, черным или гальваническим покрытием. Сочетается как с обычными несущими рейками, так и с новыми улучшенными несущими рейками Peakform. Поперечные рейки Prelude 35 XL2 и Prelude 35 TL не являются взаимозаменяемыми, и их не следует применять в одной и той же потолочной конструкции.

Основная несущая рейка Peakform

BP 244042:

высота: 43 мм

защелка Superlock

продольная прошитость

толщина стали: 0,33 мм

Поперечная  рейка Peakform

BP 243042/ 242042/ 243642/ 240642

1200 мм/ 600 мм/ 1500 мм/ 1990 мм

высота: 43 мм

двойная продольная прошитость

толщина стали: 0,33 (BP 240622), 0,29 (все остальные)

Пристенный молдинг для Prelude 35

BPT 3024

30х24 мм

Global White

Пристенный молдинг для Prelude 35

30x30 мм

BPT 3030H:       Global White (белый)

BPT 3030HUP:  гальваническое покрытие

BPT 3030HBK:  черный